ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(внесение изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УФА – 2013 (внесение изменений 2019) г.

Общая пояснительная записка

Введение

Глава I. Положение проектируемой

Территории СП Миловский сельсовет с

системе расселения МР Уфимский район.

Современное использование территории.

1.1.Положение СП Миловский сельсовет в

системе расселения МР Уфимский район

1.2.Существующая застройка.

1.2.1.Жилая застройка.

1.2.2.Общественная застройка.

1.2.3.Производственная, коммунально-

складская застройка.

1.3.Существующие памятники истории,

культуры, археологии.

1.4.Транспорт и дороги.

1.5.Коммунальные сооружения.

Глава II. Оценка природных условий и

ресурсов

2.1.Климат.

2.2. Инженерно-геологическая

характеристика. Рельеф.

2.3.Гидрография.

2.4. Растительность. Почвы. 2.5. Особо охраняемые природные территории. 2.6. Полезные ископаемые.

Глава III. Проектное решение.

Архитектурно-планировочная и объемно-

пространственная организация территории

3.1. Численность населения.

3.2. Объемы строительства.

3.2.1. Жилищное строительство.

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

3.2.3. Производственное и коммунальное

строительство

3.3. Функциональное зонирование.

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-

пространственное решение.

3.5.Формирование среды жизнедеятельности

инвалидов.

3.6. Озеленение.

Глава IV. Инженерная подготовка террито-

рии и организация поверхностных стоков.

ГлаваV. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1.Внешний транспорт.

5.2.Поселковые улицы и дороги.

5.3.Общественный транспорт.

5.4.Сооружения для хранения и обслуживания

транспортных средств

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1.Теплоснабжение

6.2.Газоснабжение

6.3.Водоснабжение

6.4.Водоотведение

6.5.Электроснабжение

6.6.Телефонизация, телевидение и

радиофикация

Глава VII. Охрана окружающей среды.

7.1.Охрана воздушного бассейна.

7.2.Охрана водных ресурсов.

7.3.Охрана почв, растительности, лесов,

санитарная очистка территории.

Глава VIII. Мероприятия по организации

безопасности жизнеобеспечения

8.1.Пожарная безопасность.

8.2.Мероприятия по защите территории от

стихийных бедствий природного характера.

8.3.Мероприятия по защите территории от

стихийных бедствий техногенного характера.

Глава IX.Первая очередь строительства.

Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию.

Глава XI. Основные технико-экономические показатели.

Введение.

Разработка генерального плана сельского поселения  Миловский сельсовет МР Уфимский район Республики Башкортостан по заказу Администрации муниципального района Уфимский район РБ к договору № 20321. Внесение изменений по договору с Некоммерческой организацией Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан №20760.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Миловский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Внесение изменений выполнено с учетом:

1) Определение статуса социально-культурных объектов (детских садов, школ, поликлиник), предусмотренных утвержденной градостроительной документацией территории «Миловский парк»

2) Сохранение проектных решений ранее утвержденного генерального плана.

Глава I. Положение СП Миловский сельсовет в системе расселения МР Уфимский район. Современное использование территории.

1.1. Положение СП Миловский сельсовет в системе расселения МР Уфимский район.

СП Миловский сельсовет расположен в западной части территории МР Уфимский район. Граничит с ГО г.Уфа, СП Жуковский сельсовет, СП Михайловский сельсовет, СП Николаевский сельсовет, СП Авдонский сельсовет.

Село Миловка расположено в Миловском сельсовете Уфимского района, расположенного в центральной части Республики Башкортостан.

Транспортная связь СП Миловский сельсовет с территориями соседних сельсоветов и ГО г.Уфа осуществляется по автомобильным дорогам федерального значения «Западный обход г.Уфы» и межмуниципального значения III категории «Дема-Затон».

Границами села Миловка, деревни Начапкино и деревни Лесной с севера-востока являются земли Михайловского сельсовета, на севере - западе граничит с Николаевским сельсоветом. Границами села на юге являются Авдонский и Жуковский сельсоветы.

1.2 Существующая застройка.

с.Миловка

Существующая планировочная структура села Миловка продольно-вытянутая с юго-запада на северо-восток. Общественный центр сконцентрирован в восточной части села. На западной границе села проходит автомобильная дорога федерального значения.

д.Начапкино

Существующая планировочная структура села Начапкино продольно-вытянутая с юго-запада на северо-восток. Общественный центр не имеет сконцентрированного размещения. По центральной части села протекает река.

д.Лесной

Существующая планировочная структура посёлка Лесной продольно-вытянутая с северо-запада на юго-восток. Общественный центр не имеет сконцентрированного размещения.

1.2.1.Жилая застройка.

Жилая застройка представлена жилыми домами усадебного типа с участками 0,30-0,35 га.

Сведения по существующему жилому фонду сведены в нижеследующую таблицу:

с.Миловка

| Этажность | Каменных | Деревянных | Прочих | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во,шт | Общ. площ., м2 | Кол-во,шт | Общ. площ., м2 | Кол-во,шт | Общ. площ., м2 | Кол-во,шт | Общ. площ., м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индивидуальные | 64 | - | 290 | - | 48 | - | 402 | 26609,7 |
| 2-3 этажа | 23 | 16938,6 | - | - | - | - | 23 | 16938,6 |
| 4-5 этажей | 6 | 5056,6 | - | - | - | - | 6 | 5056,6 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 431 | 48604,7 |

1.2.2 Общественная застройка.

1.2.2.1 Общественная застройка СП Миловский сельсовет.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Опорный план».

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены неравномерно по территории.

Общественный центр сформировался в восточной части села Миловка. Здесь административно-культурный центр сельсовета.

Объекты здравоохранения, среднего специального образования, мечеть, магазины размещены также в восточной части села Миловка.

Общественная застройка в селе Начапкино представлена магазином, который размещается в восточной части села.

В посёлке Лесной общественная застройка отсутствует.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

1.2.3.1 Производственная, коммунально-складская застройка СП Миловский сельсовет.

С.Миловка

Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части села.

Вдоль южной части села располагается МТФ, за чертой населённого пункта. На юго-западе располагается СТО. В восточной и северо-восточной  части сосредоточена большая часть промышленный предприятий: склад зерна, конюшня, гаражи, котельная, пилорама, АЗС. Большую площадь в северо-западной части занимает водозабор.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Склад зерна |  | ул. Михайлова,4 |  |  |
| 2 | МТФ |  | ул. Новая, 1 |  |  |
| 3 | Конюшня |  | ул. Рабочая |  |  |
| 4 | Пилорама |  | ул. Рабочая, 6/1 |  |  |
| 5 | АЗС |  | ул. Рабочая,1 |  |  |
| 6 | Водозабор |  | ул. Кольцевая |  |  |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах села Миловка, памятники истории, культуры и археологии на момент проектирования не выявлены. В случае обнаружения памятников необходимо внести изменения в генеральный план.

Согласно перечню вблизи села Миловка в 0,6; 0,4 и 0,3 км к югу на берегу старицы р. Белой  расположены I, II и III поселения, а также на левом берегу р. Белой, в 0,3-0,5 км к югу от д. Миловка, на мысу располагается Миловское IV селище.

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога федерального значения «Западный обход г.Уфы» и межмуниципальная автодорога III категории «Дема-Затон» проходят в меридиональном направлении с западной и восточной стороны соответственно.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

1.5. Коммунальные сооружения.

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| кладбище (с.Миловка) | 20 | 0,5 | 2,2 | нет |
| кладбище (с.Миловка) | 25 | 0,5 | 0,3645 | нет |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Континентальный, характеризуется холодной зимой и жарким летом, преобладанием холодных и сухих ветров юго-западного и южного направлений. Средняя температура июля составляет около -19°С, января -14°С. За год выпадает 550-600 мм осадков. Преобладают ветры летом западных направлений, зимой южных.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория MP Уфимский район Республики Башкортостан (без территории подчиненной городскому округу г.Уфа), располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория района на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена широким развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории района колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.3.   Гидрография.

Основной водной артерией сельсовета является старица реки Белой. Река Белая имеет ясно выраженное русло, берега в ряде мест высокие, обрывистые, реже невысокие, пологие.

Уровень вод в реках зависит от атмосферных осадков и по отдельным годам отличается значительным непостоянством. По днищам балок и оврагов протекают мелкие маловодные ручьи, в летнее время некоторые из них пересыхают. Реки имеют устойчивый ледяной покров средней продолжительностью 5 месяцев, который устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в середине и конце апреля, продолжительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек характеризуется высоким весенним половодьем и наличием летней и зимней межени. Река Белая – приток реки Камы, берёт начало у подножия хребта Аваляк, близи деревни Новохусаиново Учалинского района. Протекая по обширной пойме ,изобилующей старицами, река образует много излучин и разбивается на рукава. Правый берег обычно более возвышен, чем левый.

Питание реки, главным образом, снеговое. Река замерзает, во второй декаде ноября, вскрывается – в середине апреля.

Река судоходна.

Вода используется для полива огородов, реже в качестве питьевой.

Также на проектной территории протекают реки Ржавец и Горная. Ржавец шириной не более 3 м. Входит в состав рекреационной зоны. Протяжённость реки Горной составляет 10 км, впадает в реку Уза. Являются не судоходными.

2.4. Растительность. Почвы.

Сельсовет расположен в центральной части Республики Башкортостан. Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Облесенность района - 8.4 % . По левобережью р. Белая преобладала лесостепь - были распространены смешанные широколиственные и дубовые леса, сочетающиеся с обыкновенно-ковыльными, узколистноковыльными и типчаковыми степями.

Правобережье р. Белой занимали смешанные широколиственные, липовые и дубовые леса. В настоящее время степная растительность практически полностью замещена пашнями. Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы рек Белая, Уфа и Дема: дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лесная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежденным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам. Из редких видов растений произрастают: ужовник обыкновенный, сальвиния плавающая, ковыль перистый, ирис болотный, рябчик русский, ятрышник шлемоносный, дремлик болотный, тайник яйцевидный, кокушник длиннорогий, пыльцеголовник красный, ива Старке, астрагал Гельма, чина Литвинова, лазурник трехлопастной и др.

За последние 50 лет с территории района, по-видимому, исчезли: эфедра двуколосковая, пушица стройная, ковыль Коржинский, к. красивейший, гладиолус тонкий, венерин башмачок настоящий, бровник одноклубневый, липарис Лезеля, росянка круглолистная, клюква болотная, яблоня лесная, клевер альпийский, дубровник чесночный и др.Редкими растительными сообществами являются: степи, коренные варианты лесов.

2.5. Особо охраняемые природные территории.

В пределах сельского поселения Миловский сельсовет особо охраняемых природных территорий республиканского значения не имеется.

2.6. Полезные ископаемые.

На территории сельсовета расположены два месторождения песчано-гравийной смеси: Миловка и участок Миловский Прибрежный, которые учтены территориальным балансом запасов, относятся к госрезерву. Необходимо  учитывать их расположение при дальнейшем планировании.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие села Миловка планируется в юго-западном направлении через автомобильную дорогу с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, благоустройством, инженерным обеспечением.

Участок под комплексное освение предусматривается юго-восточнее  с.Миловка.

В д.Начапкино запроектированы жилые кварталы индивидуальной застройки.

3.1. Численность населения.

Существующая численность постоянного населения Миловского сельсовета Уфимского района составляет 2,76 тыс. чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

таблица а)

| Годы | 2002 г. | 2009 г. | сущ |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс.чел. | 2,52 | 2,75 | 2,76 |

Проектом предлагается сохранить существующие населённые пункты. В ближайшей перспективе развитие населённых пунктов будет идти за счёт принятия программ малоэтажного жилищного строительства.

Прогноз численности населения определён по количеству площадок для размещения малоэтажного жилищного строительства. Численность населения представлена в таблице б).

Численность населения сельсовета к расчётному сроку составит 22,46 тыс.чел. Прирост обусловлен размещением площадок нового жилищного строительства в с.Миловка  и в д.Начапкино.

Динамика численности населения сельсовета по населённым пунктам:

таблица б)

| №№ | Населённый пункт | Население перепись 2010г. тыс.чел. | Население сущ. тыс.чел. | Население расч.срок тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Миловка всего | 2,767 | 2,701 | 21,78 |
|  | с.Миловка сущ. | 2,767 | 2,701 | 2,75 |
|  | с.Миловка Ж/р «Новая Миловка 1» | - | - | 6,14 |
|  | с.Миловка Ж/р «Новая Миловка 2» | - | - | 5,11 |
|  | с.Миловка Ж/р «Новая Миловка 3» | - | - | 7,27 |
|  | с.Миловка (участок комплексного освоения) | - | - | 0,51 |
| 2 | д.Лесной | 0,015 | 0,012 | 0,02 |
| 3 | д.Начапкино | 0,028 | 0,035 | 0,66 |
|  | Итого | 2,810 | 2,748 | 22,46 |

Распределение населения по возрастным группам в %%:

таблица в)

| №№ | Наименование | Сущ. положение %% | Расч.срок %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население, всего | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Возрастная группа |  |  |
| 2.1 | - моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,5 |
| 2.2 | - в трудоспособном возрасте | 63,4 | 62,5 |
| 2.3 | - старше трудоспособного возраста | 18,1 | 18,0 |

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 60 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях Уфимского района и г.Уфы.

В связи со строительством ряда предприятий на близлежащих территориях, в том числе объектов культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета, население на расчётный срок обеспечивается дополнительными рабочими местами.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1.Жилищное строительство.

бъёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем до 35 кв.м/чел.

Жилищная обеспеченность существующая по сельсовету — 17,6 кв.м/чел.

На первую очередь включены свободные от застройки жилые кварталы в жилом районе «Новая Миловка»,  участки начатого строительства в с.Миловка, участок под комплексное освоение юго-восточнее с.Миловка и жилые кварталы в д.Начапкино.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят 737,5 тыс. кв.м., в том числе на 1 очередь — 348,0 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Жилищная обеспеченность на расчётный срок в среднем составит — 35 кв.м/чел., на 1 очередь — 31,5   кв.м/чел.

Секционная застройка средней этажности с возможностью строительства до 8-ми этажей составит на расчётный срок до 70% от объёмов нового строительства.

Далее в табличной форме даны объёмы нового жилищного строительства по типу застройки:

Распределение объёмов жилищного строительства всего по сельсовету

таблица а)

| Наименование | 1 очередь строительства | Расчётный срок | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд сущ. тыс.кв.м/ квартир, шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ квартир, шт. | Всего тыс.кв.м/ квартир, шт. | Жилой фонд сохр. тыс.кв.м/ квартир, шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ квартир, шт. | Всего тыс.кв.м/ квартир, шт. | Сущ. | 1 очер-едь 2023г. | Расч. срок 2033г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| -индивидуальная застройка с участками | 26,61/ 402 | 59,0/ 478 | 85,61/ 880 | 85,61/ 880 | 32,3/ 330 | 117,91/ 1210 | 1,96 | 1,96 | 2,96 |
| -блокированная застройка | - | 117,45/ 1600 | 117,45/ 1600 | 117,45/ 1600 | - | 117,45/ 1600 | - | 3,92 | 3,36 |
| -секционная многоквартирная застройка без участков | 21,99/ 440 | 171,55/ 3150 | 193,54/ 3590 | 193,54/ 3590 | 357,2/ 7144 | 550,74/ 10734 | 0,8 | 6,71 | 16,14 |
| Сельсовет всего | 48,6/ 842 | 348,0/ 5228 | 396,6/ 6070 | 396,6/ 6070 | 389,5/ 7474 | 786,1/ 13544 | 2,76 | 12,59 | 22,46 |

Распределение объёмов нового строительства по типу застройки

таблица б)

| Наименование | Новое строительство тыс.кв.м | %% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -индивидуальная застройка с участками | 91,3 | 12,4 |
| -блокированная застройка | 117,45 | 15,9 |
| -секционная многоквартирная застройка без участков | 528,75 | 71,7 |
| Сельсовет всего | 737,5 | 100,0 |

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения 22,46 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания в существующих населённых пунктах.

Вдоль республиканской магистрали предусмотрены территории для размещения коммунальных объектов для обслуживания населения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Генеральным планом предусмотрено размещение

объектов местного и регионального значения:

1) в соответствии с градостроительной документацией «Проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 02:47:101001:367 ограниченного землями гослесфонда, административными границами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, административными границами сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» и письмом ООО «КСИ» №474-15 от 16.04.2015г размещены объекты местного значения:

- объекты местного значения:

- детские дошкольные учреждения (участок №6, S=10376,3 м2),

2) в соответствии с градостроительной документацией «Проект планировки и проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 02:47:101001:365 и 02:47:101001:368 ограниченного землями гослесфонда, административными границами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, административными границами сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» и письмом ООО «КСИ» №474-15 от 16.04.2015г, а также с учетом разрабатываемого «Проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 02:47:101001 села Миловка сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» размещены объекты местного значения:

- объекты местного значения –

- детские дошкольные учреждения:

- квартал №4, S=11050 м2,

- квартал №7, S=13048 м2,

- квартал №10, S=11415 м2,

- общеобразовательные школы:

- квартал №4, S=32858 м2,

- квартал №10, S=35766 м2.

регионального значения

- больничный комплекс с поликлиникой:

## - квартал №1, S=22513 м2.

3) в соответствии с проектом планировки  жилых кварталов в д.Начапкино на 1 очередь размещаются объекты местного значения: детский сад на 40 мест и ФАП;

4) в соответствии с генеральным планом участка комплексной застройки в с.Миловка на 1 очередь размещаются: начальная школа на 100 учащихся с детским садом на 50 мест и ФАП.

Проектом предлагается зарезервировать территории под объекты культурно-бытовой и социальной инфраструктуры. Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта. На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания в застраиваемых жилых районах«Новая Миловка 1» и «Новая Миловка 2» и жилых кварталов в с.Миловка и д.Начапкино.

Расчёт потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население | тыс.чел. |  | 22,46 |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 59 | 1325 | 95/ 95 | 1230/ 678 | 1325 | 5,5 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 148 | 3324 | 320/ 320 | 3004/ 1457 | 3324 | 4,1 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 325 | - | 325/ 25 | 325 | - | встр. |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 1 | Стационары дневные | койка | 13,5 | 303 | - | 303/ - | 303 | 0,5 |  |
| 2 | Поликлиники, врачебные амбулатории | пос/см | 35 | 786 | 12/ 12 | 775/ - | 787 | - | встр. |
| 3 | Скорая помощь | а/м | 1на 10тыс.чел | 3 | - | 3/- | 3 | 0,1 |  |
| 4 | ФАПы | объект | 2 на с/с | 2 | - | 2/2 | 2 | 0,6 |  |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | - | встр. |
| 2 | Реабилитационный центр | « | « | 1 | - | 1/ - | 1 | 2,0 |  |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 3594 | 410/ 410 | 3184/ 380 | 3594 | - | встр. |
| 2 | Бассейн | м2 зеркала воды | 25 | 562 | - | 562/- | 562 | 0,2 |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы | посет. мест | 140 | 3145 | 250/ 250 | 2800/ 400 | 3145 | 0,5 |  |
| 2 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 112,3 | 15/ 15 | 97,3/ 47,48 | 112,3 | - | встр. |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 6738 | 700/ 700 | 6050/ 700 | 6750 | 1,5 |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 23 | 517 | 50/ 50 | 500/ 100 | 520 | - | встр. |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 90 | 5/ 5 | 85/ 32 | 90 | - | встр. |
| 4 | Бани (сауны) | мест | 5 | 112 | 32/ 32 | 80/ 80 | 112 | - | встр. |
|  | Организации и учреждения |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0,1 |  |
| 2 | Филиалы банков | объ-ект | 3 на с/с | 3 | 1/1 | 2/1 | 3 | - | встр. |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 1/1 | 1/1 | 2 | - | встр. |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, специальные учреждения |
| 1 | ЖЭУ | объ-ект | 2 на с/с | 2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1,0 |  |

Размещение и ёмкость объектов обслуживания уточняется на последующих стадиях проектирования.

Для обеспечения населения качественными и современными видами обслуживания проектом предлагается разместить следующие объекты эпизодического и периодического обслуживания:

таблица б)

| №№ на плане | Наименование |
| --- | --- |
| 30 | Диагностический центр, реабилитационный центр (учреждения социального обслуживания) -расч.срок |
| 29 | Поликлиника на 775 пос./см, дневной стационар на 303 койки, скорая помощь — расч.срок |
| 27, 19, 20 | Блок обслуживания — расч. срок: -магазин 250 кв.м.торг.площ. - расч.срок -предприятия бытового обслуживания на 10 раб.мест -кафе-50 мест -аптека |
| 25 | Торгово-досуговый центр-1 очередь: -гипермаркет - 4500 кв.м.торг.площ. -видеозал на 100 мест -досуговые помещения 300 кв.м. -предприятия бытового обслуживания на 23 раб.мест -кафе на 45 мест -ресторан на 125 мест -филиал банка |
| 24 | Физкультурно-оздоровительный центр — расч.срок: -бассейн —562 кв.м зеркала воды -спортивные залы — 2156 кв.м -сауна |
| 21 21' | Культурно-досуговый центр- расч.срок: -клуб на 300 мест (в зале) -библиотека 49,82 тыс.том. -досуговые помещения 500 кв.м. -детская школа искусств на 300 мест -тренажёрные залы- 216 кв.м -кафе на 50 мест Административное здание - расч.срок: -офисы -юридическая контора |

3.4.3. Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается сохранение существующих производственных предприятий в границах и за чертой населённых пунктов (см. экспликацию на основном чертеже). Проектом предлагается западнее жилого района «Новая Миловка 1» разместить коммунальные объекты для обслуживания населения: ЖЭУ, многоуровневые паркинги. Расчёт потребности в складских территориях произведён на расчётную численность населения 22,46тыс.чел.

Расчёт потребности в складских территориях

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | Требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 426,74 | 60 | 1347,6 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 4334,78 | 580 | 1302,68 |
|  | Итого | « | 212 | 4761,52 | 640 | 14374,4 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хранения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 224,6 | 25 | 561,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 2021,4 | 380 | 8534,8 |
|  | Итого | « | 100 | 2246 | 405 | 9096,3 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматериалов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 6738 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 6738 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 6738 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 20214 |
|  | Всего |  |  | 7007,52 |  | 43684,7 или 4,37га |

Существующих складских территорий в с.Миловка достаточно.

Генеральным планом предлагается разместить территорию сельского кладбища площадью 4,2га.

3.3. Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1.	Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки блокированными жилыми с приквартирными участками;

б) зона застройки жилыми домами усадебного типа с приквартирными участками;

в) зона застройки жилыми секционными домами средней этажности.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.	В     пределах     общественно-деловых     зон     выделены     следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

в) зона размещения объектов социального назначения.

3.	Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования.

4.	Производственная зона.

Производственные территории за приделами жилой застройки.

5.	Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.	Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.	К прочим территориям отнесены резервные территории, земли
существующего лесного фонда, не используемого в качестве рекреации.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Развитие села Миловка намечается в западном, юго-западном и южном направлениях с дальнейшим упорядочением застройки и переводом автомобильной дороги муниципального значения в магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения, развитием системы общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

Архитектурно-планировочные решения, принятые в проекте, учитывают сложившуюся планировочную структуру, планировочные ограничения, природно-климатические особенности, существующие и проектируемые инженерные коммуникации, ранее выполненные проектные решения.

Стержнем генерального плана является запроектированная магистральная улица, представленная бульваром, по обе стороны которой располагается жилая застройка и равноудалённые, в соответствии с радиусом обслуживания, общественные зоны.

Генеральным планом предлагается сформировать большую школу с детским садом, которые будут располагаться в центральной части проекта. Также в районах с усадебной и секционной застройкой зарезервированы территории под общественные нужды.

3.5 Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения райцентра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие     планировочных	и объемно - пространственных     архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории п.Миловка, на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0 м.

Рельеф участка проектирования спокойный, с падением рельефа на восток. Перепад рельефа составляет 94,0÷246,0. Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89 и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 3,0 тысячные, максимальный 59,0 тысячных.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только небольшие срезки и подсыпки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения самотечного водоотвода. Таким образом водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места рельефа.

На рассматриваемой территории имеются карстовые воронки. Сложность и многофакторность карстового процесса, а также необходимость получения достаточно полной информации выдвигает особые требования к инженерным изысканиям. Существуют активные и пассивные противокарстовые меры. К активным мерам относятся: создание фильтрационных завес, заполнение полостей тампонажными смесями, цементация оснований корневидными буронабивными скважинами, применение армированного грунта. Эти мероприятия определяются на конкретных стадиях проектирования.

К пассивным противокарстовым мероприятиям относятся: регулирование поверхностного стока, создание водонепроницаемых покрытий, расположение застройки на менее опасных участках, регулирование плотности застройки.

Проектом намечается благоустройство речек, прудов и озер: расчистка русла от мусора и водной растительности, планировка береговых склонов посадкой зеленых насаждений.

Территория земельного участка с кадастровым номером 02:47:100901:97 подвержена затоплению паводковыми водами р.Белая. По данным уровень воды паводка -1% обеспеченности будет составлять 91,81 м Б.С. Грунтовые воды встречаются повсеместно на глубине от 0,5 до 2 метров, а в период высокого стояния уровней в реке — достигают поверхности. Даже во время прохождения паводка 1% обеспеченности пойма затопляется не полностью. В соответствии с действующим законодательством территория должна быть защищена от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности. Должны быть предусмотрены мероприятия по своевременному оповещению и эвакуации населения из зоны возможных сильных разрушений. Основные мероприятия по защите от затопления сводятся к строительству защитной дамбы-дороги и подсыпки грунтом предположительно 2,5 м высотой (параметры дамбы, объемы подсыпки и иные варианты защиты от подтопления должны быть определены на основании соответствующих инженерных изысканий на последующих стадиях проектирования).

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи СП Миловский сельсовет на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога федерального значения проходит в меридиональном направлении в обход села Миловка с западной стороны, а с восточной стороны проходит автодорога межмуниципального значения III категории «Дема-Затон». Проектом предлагается частично перевести автодорогу «Дема-Затон» в магистральную улицу общегородского значения с регулируемым движением с дублерами по обеим сторонам.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

с.Миловка

Главная улица села Миловка – улица Советская имеет хорошие связи с существующими жилыми кварталами. Проектом предлагается на расчетный срок переопределить улицу Михайловская в главную, т. к. на ней расположен существующий административно-культурный центр села.

Связь с новым районом будет осуществляться по путепроводу.

Основные улицы — ул. Советская, ул. Заречная, ул. Михайлова и переулок Речной. Параметры улиц от 20 до 30 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

д.Начапкино

Главная улица деревни Начапкино – улица Киевская имеет хорошие связи с существующими жилыми кварталами. По ней осуществляется въезд в населённый пункт с автомобильной дороги республиканского значения.

Параметры улиц от 20 до 30 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

д.Лесной

Главная улица деревни Лесной – улица Центральная имеет хорошие связи с существующими жилыми кварталами. По ней осуществляется въезд в населённый пункт с автомобильной дороги республиканского значения, через садоводческий посёлок.

Параметры улиц от 20 до 30 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 7,1 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет: 1,9 км/км2 , что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30-минутную пешеходную доступность.

Движение маршрутных автобусов предусматривается по магистральным улицам и дорогам (см. ГД-4). Протяженность линии автобусных маршрутов составляет 11,3 км.

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров. Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600 м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении улиц приняты регулируемые, остальные — саморегулируемые.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Количество подвижного состава рассчитано по укрупненным показателям.

с.Миловка

АП = (P*N) / (365*LЗ*q) тыс.пас./сут.

P1оч=250 поездок в год — маршрутная транспортная подвижность на 1 очередь;

Pрс=300 поездок в год — маршрутная транспортная подвижность на расчетный срок;

N1оч = 12,59 тыс.чел. - население на 1 очередь;

Nрс= 22,46 тыс.чел. - население на расчетный срок;

LЗ=0,9 – коэффициент, учитывающий снижение поездок в зимний период;

q=0,95 — коэффициент, учитывающий, что в зимний период число перевозок будет осуществляться легковым транспортом.

АП1оч = (250*12,59) / (365*0,9*0,95) = 10,09 тыс.пас./сут.

АПрс = (300*22,46) / (365*0,9*0,95) = 21,6 тыс.пас./сут.

АР = АП LСР / КП тыс.пас.км/сут.

LСР — средняя дальность полной поездки;

КП = 1 - коэффициент пересадочности;

LСР = К 3√ F ,км

F — площадь населенного пункта;

К = 0,8 — коэффициент компактности территории;

LСР = 0,8 3√ 13,2= 1,89 пас.км/сут.

АР 1оч. = 12,59 х1,89 / 1 = 23,8 пас.км/сут.

АР рс = 22,46 х1,89 / 1 = 42,45 пас.км/сут.

Потребительское количество автобусов среднегодовой производительностью 1850 тыс.пас.км. (типа Нефаз):

П1оч = 365х23,8 / 1850 = 5 ед.

Прс = 365х42,4 / 1850 = 8 ед.

Итого требуется 5 автобусов на 1 очередь строительства и 8 автобусов на расчетный срок.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

с.Миловка.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

А1оч. = 5,72*320 = 1830 авт;

Ар.с. = 11,92*370 = 4410 авт.

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. существующая и часть проектируемой застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

1830 *0,7=1281маш/мест на 1 очередь;

4410*0,7=3087маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 458 маш/мест;

на расчетный срок - 1103 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь –92 маш/мест;

на расчетный срок – 221 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 275 маш/мест;

на расчетный срок – 662 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 458 маш/мест;

на расчетный срок – 1103 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 1830 /1200 = 2 ед;

К р.с. = 4410 /1200 = 4 ед.

Существующей АЗС есть, находящийся в северной части села.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 1830/200 = 9 пост;

Рр.с. = 4410/200 = 22 пост.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 2,71 | 5,72 | 11,92 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 770 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 1830 | 4410 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 2 | 4 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 9 | 22 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 1281 | 3087 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 458 | 1103 |
| В общественном центре (5%) |  | 92 | 221 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 275 | 662 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 458 | 1103 |
| Мосты |  | - | - |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

1.1 Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Миловского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Таблица 1

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| 1 | Секционная застройка с возможностью строительства до 8-ми этажей с общественными зданиями |  | (103х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |  |
|  | расч. срок | 550,74 | 128,75 | 70,9 | 8,5 | 16,54 | 732 | 12,1 | 91,5 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 193,54 | 128,75 | 24,9 | 3,0 | 6,71 | 732 | 4,9 | 32,8 |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 183,46 | 26,25 | 4,8 | 0,6 | 5,92 | 175,2 | 1,0 | 6,4 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 151,06 | 26,25 | 4,0 | 0,5 | 5,88 | 175,2 | 1,0 | 5,5 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 734,2 |  | 75,7 | 9,1 | 22,46 |  | 13,1 | 98,0 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 344,6 |  | 28,9 | 3,5 | 12,59 |  | 5,9 | 38,3 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 81,8 | 9,8 |  |  | 14,2 | 105,8 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 31,2 | 3,7 |  |  | 6,4 | 41,4 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 70,5 | 8,5 |  |  | 12,2 | 91,2 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 26,9 | 3,2 |  |  | 5,5 | 35,7 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 193,9 | 23,3 |  |  | 80,8 | 297,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 74,0 | 8,9 |  |  | 36,5 | 119,3 |

6.2. Газоснабжение

1.1 Существующее положение

Газоснабжение Миловского сельсовета осуществляется через АГРС «Затон-2».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

1.2 Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

1.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

Таблица 1

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
|  | Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки до 9 этажей (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 6,71 | 16,54 | 805,2 | 383,4 | 1984,8 | 902,2 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 5,88 | 5,92 | 1764,0 | 840,0 | 1776,0 | 845,7 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 2080 | 2410 | 6364,8 | 3182,4 | 7374,6 | 3687,3 |
|  | Итого |  |  | 8934,0 | 4405,8 | 11135,4 | 5435,2 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 9380,7 | 4626,1 | 11692,2 | 5707,0 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 469,0 | 231,3 | 584,6 | 285,3 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 492,5 | 242,9 | 613,8 | 299,6 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 35,7 Гкал/час | 91,2 Гкал/час | 16707,3 | 4991,1 | 41708,0 | 12767,9 |
|  |  | 119,3 тыс. Гкал/год | 297,9 тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 26580,5 | 9860,1 | 54014,0 | 18774,5 |

6.3.Водоснабжение.

В настоящее время в Миловском сельсовете имеется частичное водоснабжение от Покровского водозабора общей производительностью 1440 м3/сут. Степень изношенности существующих коммуникаций достигает 90%, в связи с этим необходима их полная замена. Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-секционная многоквартирная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Централизованное водоснабжение территории сельсовета возможно по 2 вариантам:

- от городских сетей ГО г.Уфа;

- от Покровского водозабора при условии его реконструкции и доведения производительности до проектных мощностей, а также установка оборудования для получения воды питьевого качества в соответствии с действующими нормативами.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожарные расходы воды

Наружное пожаротушение предусматривается от сети водопровода. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог не ближе 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между пожарными гидрантами принимается по п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*.

Согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте с населением более 5 тыс.чел принято один с расходом воды на один пожар 15 л/с, в остальных — один пожар с расходом воды 10 л/с.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

В настоящее время централизованная система канализования в Миловском сельсовете отсутствует.

Проектом предусматривается централизованное канализование всех населенных пунктов кроме д.Лесной и д.Начапкино, в них остается прежняя выгребная система, с последующим вывозом на ближайшую сливную станцию биологических очистных сооружений.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, далее стоки по напорным коллекторам направляются на проектируемые БОС с.Жуково, либо в городские сети ГО г.Уфы.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

6.5.Электроснабжение.

Существующее положение

В настоящее время электроснабжение населенных пунктов Миловского сельского совета осуществляется от ПС «Миловка» по высоковольтным воздушным линиям электропередач.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС «Миловка» по высоковольтным воздушным линиям 10 кВ.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка на Миловский сельский совет приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Нагрузка, кВт. Существующая | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт. Приращение (в т.ч. 1-я очер. стр.) | Нагрузка, кВт. Всего |
| Миловский сельский совет* | 1380 | 4915 | 6295 | 6315 | 11230 |

*Без учета промышленных предприятий

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация населенных пунктов Миловского сельского совета осуществляется от АТСЭ по кабельным линиям связи.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться от АТСЭ по кабельным линиям связи, проложенные в грунте и частично по опорам.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.п.

Предварительное количество новых абонентов приведено в таблице:

|  | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Максимально возможное количество абонентов Существующее положение | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, (в т.ч. 1-я очер. стр.), абон. | Всего, абон. |
| Миловский сельский совет* | 1011 | 5794 | 6805 | 8969 | 14763 |

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сел - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня городских шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| № | Наименование | Размер СЗЗ.м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Миловка |
| 1 | МТФ | 100 | 40 | - |
| 2 | Водозабор | 300 | 338 | - |
| 3 | Склад зерна | 50 | 3 | - |
| 4 | Ремонтная мастерская грузовых автомобилей | 300 | 9 | - |
| 5 | Пилорама | 100 | 2 | - |
| 6 | Производственное здание | - | - |  |
| 7 | АЗС | 100 | - |  |
| 8 | Конюшня | 100 | 17 |  |
| 9 | ООО «Автотехник» | 50 | - |  |

Всем предприятиям требуется амортизация в целях улучшения качества окружающей среды.

7.2. Охрана водных ресурсов.

Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ ширина водоохраной зоны р.Белой составляет 300м.

Ширина прибрежной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)	использование сточных вод для удобрения почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

б) подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов, санитарная очистка территории.

Охрана почв, растительности, лесов.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

охрана лесов от пожаров,

защита от различных видов вредителей;

охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-	восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Защита от электромагнитного излучения.

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ составляет – 20м по обе стороны от проекций на землю крайних фаз.

Санитарная очистка территории

### Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития сельского поселения в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду, необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии, в том числе управление отходами.

Политика в сфере управления отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТКО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории домовладений, проезжие части улиц населенных пунктов, парки, скверы общественного пользования, территории для отдыха населения, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселений включает:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора),

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации,

- уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий,

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в сельском поселении являются:

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых коммунальных и биологических отходов;

- строительство новых скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующего полигона ТКО (при его наличии и внесения в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО))  с учетом последующей рекультивации территорий;

- старые и заполненные скотомогильники и ямы Беккери подлежат консервации;

- в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с посл. изм. и доп.) индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды.

Проектные решения Генерального плана учитывают положения основных нормативных, правовых и  законодательных документов:

1) В соответствии со статьей 13 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998г  "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет. Генеральная схема очистки территории сельсовета на момент проектирования генерального плана сельского поселения разработана, входит в состав «Генеральной схемы санитарной очистки МР Уфимский район РБ».

2) Согласно п.8 ст. 12 ФЗ № 89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Перечень видов отходов, в состав которых входят

полезные компоненты, захоронение которых запрещается

| N п/п | Наименование группы видов отходов, включающих виды отходов, захоронение которых запрещается | Сроки и условия применения запрета на захоронение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лом и отходы черных металлов | с 01.01.2017 |
| 2. | Лом и отходы, содержащие цветные металлы | с 01.01.2017 |
| 3. | Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть | с 01.01.2017 |
| 4. | Отходы бумаги и картона | с 01.01.2018 |
| 5. | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | с 01.01.2018 |
| 6. | Отходы продукции из термопластов (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 7. | Отходы стекла и изделий из стекла (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 8. | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 9. | Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 10. | Отходы несортированные, включающие виды, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего перечня | с 01.01.2024 |

3) В составе Генерального плана учтены решения «Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Башкортостан», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан №480 от 03.11.2016г. Территориальная схема обращения с отходами Республики Башкортостан (далее – Территориальная схема) определяет принципы, направления и механизмы реализации создания эффективной системы комплексного управления отходами на территории субъекта Российской Федерации. Одной из ведущих задач благоустройства территории является проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарного состояния муниципальных образований (далее – МО) и создание благоприятной среды обитания. Благоприятная среда обитания для жителей МО оценивается по состоянию основных составляющих природной среды: воздух, почва, качество водных объектов. Недостаточность сооружений для обезвреживания коммунальных отходов, несвоевременная очистка жилых массивов от коммунальных отходов, недостаточная укомплектованность предприятий, занимающихся вывозом отходов, специализированным автотранспортом является причиной микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки, что приводит к накоплению токсичных веществ в почве и, в конечном итоге, создаёт реальную угрозу здоровью населения. Организация и совершенствование эффективной системы управления отходами – длительный и сложный процесс. Реализация данной Территориальной схемы позволит заложить основы для создания современной технологичной системы обращения с отходами, ориентированной в направлении максимальной утилизации и минимального захоронения отходов.

Территориальная схема разработана в соответствии с документами территориального планирования и состоит из следующих разделов: нахождение источников образования отходов; количество образующихся отходов; целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов; места накопления отходов; объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; схема потока отходов, в том числе информация о зонах деятельности региональных операторов.

4) Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

В рамках государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. № 61 (в ред. от 14.04.2015) предусмотрено развитие системы управления отходами производства и потребления на территории Республики Башкортостан, что позволит к 2020 году увеличить долю использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов I-IV классов опасности до 72%. Указанная программа содержит подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления в Республике Башкортостан», задачи которой состоят в следующем:

- ликвидировать объекты размещения отходов, не отвечающие требованиям законодательства;

- развить инфраструктуру по обезвреживанию и переработке отходов.

5) Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Правилами установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Согласно п.4 Правил обращения с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается региональными операторами в соответствии с:

- региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО;

- территориальной схемой обращения с отходами, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами:

1)Сбор и удаление ТКО

Централизованный сбор и вывоз ТКО с территории сельского поселения на расчетный период  планируется обеспечивать региональным оператором,  в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами на полигон близ деревни Сергеевка. Лицензия №02№00148 от 19.03.2015, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Зона регионального оператора № 1

| № п/п | Наименование МО (ГО) | Наименование объекта | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный район Уфимский район | МСУ, полигон ТКО переходного периода, планируемый МПП | с. Сергеевка | 02:47:000000:280 02:47:050801:7 02:47:050801:64 |
|  |  | ММЦОО | п. Новые Черкассы | 02:55:030709:0004 02:55:030709:99 |

Организация, осуществляющая централизованный сбор и вывоз ТКО с территории сельского поселения должна иметь соответствующую лицензию.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Ориентировочная удельная норма накопления коммунальных отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450кг/год (1,5 куб.м/год). Исходя из проектной численности населения в расчетный срок – 22 460 чел., годовой объем коммунальных отходов сельского поселения по нормам СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)» составляет:

- 22460*1,5=33690 куб. м.

- 22460*450= 10107000 кг= 10107 тонн.

- Фактическое количество образующих твердых коммунальных отходов – 2804.м3 в год (по данным администрации сельского поселения).

- Сбор и удаление крупногабаритных отходов. К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

22,460 т.чел.х 50 кг/год = 1,123 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Количественный и морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 3,37 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 4,50 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,11 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,56 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,56 |
| Кости | 1-2 2 | 0,22 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,33 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,11 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,11 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,56 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,22 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,56 |
| Всего | 100 | 11,23 |

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

- организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

- создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

- при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

В настоящее время в сельсовете образуется ориентировочно 2,8 тыс. т/год твердых коммунальных отходов, из которых на утилизацию идет ориентировочно 0,3 тыс. т/год (металл, часть бумаги, стекла, резины), остальной объём идет на захоронение.

Проектом предлагается на расчетный срок из образующихся 11,23 тыс. т/год отходов на утилизацию направлять не менее 4 тыс. т/год, а на захоронение – 7,23 тыс. т/год.

Ориентировочный расчет количества контейнеров и мусоровозов

Для расчета количества контейнеров используем формулу:

Бконт = (Пгод х T х К1/ (365 х V))хК2,

где Пгод – годовое накопление ТКО, м3;

Т– периодичность удаления отходов, сут.;

К1– коэффициент неравномерности накопления отходов – 1,25;

V– вместимость контейнера, м3 (0,75 м3);

К2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве – 1,05.

Количество контейнеров на расчетный срок:

Бкон = ((33690х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 161 контейнер (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Планируемые места расстановки контейнеров рекомендуется установить:

Координаты мест расстановки контейнеров

| Наименование населенного пункта | Количество контейнеров | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Лесной | 2 | 658170,8550 | 1344396,5865 |
|  | 2 | 657770,9401 | 1344468,8684 |
|  | 2 | 658114,7859 | 1344100,0280 |
|  | 2 | 658095,1954 | 1343795,3631 |
| д. Начапкино | 2 | 661291,1369 | 1346373,1929 |
|  | 2 | 660960,1263 | 1346080,0120 |
|  | 2 | 661303,9720 | 1345985,7753 |
|  | 2 | 661106,0412 | 1345740,5572 |
|  | 2 | 660814,8869 | 1345716,9136 |
|  | 2 | 660878,3869 | 1345327,1317 |
|  | 2 | 660700,0465 | 1344735,3657 |
|  | 2 | 660997,2805 | 1344777,2487 |
|  | 2 | 660536,5678 | 1345017,7381 |
|  | 2 | 660187,9933 | 1344867,7700 |
| с.Миловка | 1 | 664772,1529 | 1349889,6743 |
|  | 1 | 664711,3550 | 1349753,2168 |
|  | 1 | 664342,5146 | 1349578,9296 |
|  | 1 | 664022,3124 | 1349596,4934 |
|  | 1 | 664242,5359 | 1349984,2487 |
|  | 1 | 664191,1954 | 1350442,2594 |
|  | 1 | 663915,5784 | 1350768,5413 |
|  | 1 | 663737,9135 | 1350814,4774 |
|  | 1 | 664210,1103 | 1351569,7221 |
|  | 1 | 664267,5305 | 1351406,2434 |
|  | 1 | 664585,7061 | 1351022,5413 |
|  | 1 | 664635,0199 | 1350536,8338 |
|  | 1 | 664922,7965 | 1350819,2062 |
|  | 1 | 664434,3869 | 1351745,3604 |
|  | 1 | 663737,9135 | 1350814,4774 |
|  | 1 | 663549,4401 | 1350994,1689 |
|  | 1 | 663296,1156 | 1350807,7221 |
|  | 1 | 663188,0305 | 1350846,2274 |
|  | 1 | 663106,2912 | 1350827,3126 |
|  | 1 | 663588,6210 | 1351288,0253 |
|  | 1 | 663385,9614 | 1351342,0679 |
|  | 1 | 663460,9454 | 1351425,1583 |
|  | 1 | 663188,0305 | 1351737,9296 |
|  | 1 | 663429,1954 | 1351916,9455 |
|  | 1 | 663546,0624 | 1352003,4136 |
|  | 1 | 663614,2912 | 1351848,7168 |
|  | 1 | 663691,9773 | 1351731,1743 |
|  | 1 | 663761,5571 | 1351470,4189 |
|  | 1 | 663742,6422 | 1351978,4189 |
|  | 1 | 663867,6156 | 1351791,9721 |
|  | 1 | 663990,5624 | 1351866,9562 |
|  | 1 | 664306,0359 | 1352056,7806 |
|  | 1 | 664298,6050 | 1352227,0147 |
|  | 1 | 664130,3976 | 1352325,6423 |
|  | 1 | 664226,3231 | 1352848,5040 |
|  | 1 | 664434,3869 | 1353348,3977 |
|  | 1 | 662940,1103 | 1350159,8870 |
|  | 1 | 662941,4614 | 1349815,3657 |
|  | 1 | 662842,8337 | 1349847,7913 |
|  | 1 | 662561,8124 | 1350088,2806 |
|  | 1 | 662632,0678 | 1349654,5891 |
|  | 1 | 662561,8124 | 1350088,2806 |
|  | 1 | 662226,7486 | 1349926,1530 |
|  | 1 | 662253,7699 | 1349719,4402 |
|  | 1 | 662371,3124 | 1349658,6423 |
|  | 1 | 662396,9827 | 1349399,2381 |
|  | 1 | 662628,0146 | 1349220,8977 |
|  | 1 | 662732,0465 | 1349318,1743 |
|  | 1 | 662886,0678 | 1349074,9828 |
|  | 1 | 662995,5039 | 1349303,3126 |
|  | 1 | 659512,4614 | 1348816,9296 |
|  | 1 | 659689,4507 | 1348646,6955 |
|  | 1 | 659713,7699 | 1348930,4189 |
|  | 1 | 659939,3976 | 1349000,6743 |
|  | 1 | 659950,2061 | 1348872,3232 |
|  | 1 | 659939,3976 | 1348662,9083 |
|  | 1 | 660090,7167 | 1348641,2913 |
|  | 1 | 660165,0252 | 1348918,2594 |
|  | 1 | 660146,1103 | 1349023,6423 |
|  | 1 | 660235,2805 | 1348777,7487 |
|  | 1 | 660305,5359 | 1348779,0998 |
|  | 1 | 660397,4082 | 1348795,3126 |
|  | 1 | 660340,6635 | 1349000,6743 |
|  | 1 | 660429,8337 | 1349038,5040 |
|  | 1 | 660554,1316 | 1348888,5360 |
|  | 1 | 660773,0039 | 1348785,8551 |
|  | 1 | 660771,6529 | 1348594,0040 |
|  | 1 | 660864,8763 | 1348553,4721 |
|  | 1 | 660932,4295 | 1348611,5679 |
|  | 1 | 660932,4295 | 1348611,5679 |
|  | 1 | 660993,2273 | 1348696,6849 |
|  | 1 | 661152,6529 | 1348835,8445 |
|  | 1 | 661218,8550 | 1348721,0040 |
|  | 1 | 661210,7486 | 1348611,5679 |
|  | 1 | 661397,1954 | 1348785,8551 |
|  | 1 | 661439,0784 | 1348656,1530 |
|  | 1 | 661545,8124 | 1348768,2913 |
|  | 1 | 661651,1954 | 1348756,1317 |
|  | 1 | 661637,0093 | 1348875,7009 |
|  | 1 | 661756,5784 | 1349016,8870 |
|  | 1 | 661833,5890 | 1348964,8711 |
|  | 1 | 661933,5678 | 1349137,8072 |
|  | 1 | 661370,1741 | 1349015,5360 |
|  | 1 | 661479,6103 | 1349062,8232 |
|  | 1 | 661588,3710 | 1349141,1849 |
|  | 1 | 661726,1795 | 1349216,8445 |
|  | 1 | 661410,7061 | 1349445,1743 |
|  | 1 | 661644,4401 | 1349641,0785 |
|  | 1 | 661741,7167 | 1349672,1530 |
|  | 1 | 661842,7087 | 1349588,3870 |
|  | 1 | 661906,2087 | 1349679,2461 |
|  | 1 | 661822,7805 | 1349761,3232 |
|  | ИТОГО: 161 шт |  |  |

Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районной санэпидстанцией. Срок хранения ТКО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»). Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО, рассчитаем по формуле:

М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп),

где Пгод – количество комунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3;

Псут– емкость кузова данного вида мусоровоза, м3;

Кисп– коэффициент использования автопарка – 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяется по формуле:

Псут = РхЕ,

гдеР– число рейсов в сутки

Е– количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяется по формуле:

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб),

гдеТ– продолжительность смены, ч;

Тпз– время, затраченное в гараже подготовительные работы, ч;

То– время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), ч;

Тпог– продолжительность погрузки, ч;

Траз– продолжительность разгрузки, ч;

Тпрб– время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, ч.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0 – число рейсов.

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3– суточная производительность мусоровоза.

М=33690/(365х61,8х0,7)=2 мусоровоза.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно Градостроительного кодекса.

2) Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

3) Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

4) Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим норма-тивам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

18 сентября 2010 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года N 681, регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

Список близлежащих пунктов приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов:

- Государственное унитарное предприятие «Табигат» Республики Башкортостан  (ГУП «Табигат» РБ) при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 102, тел.: (347) 252-06-19, факс: (347) 248-26-80; tabigat@bk.ru, http://www.tabigat.ru/;

- Стерлитамакский филиал «Табигат», г. Стерлитамак;

- НИИ «БЖД», г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/1, каб.114б Тел.: (347) 228-76-76, 228-68-76;

- ООО «НАПТОН», г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37 к.3 - офис 206, 207; 2 этаж; БЦ Капитал, тел.: (347) 290-13-04, факс: (347) 291-11-06, моб. тел.: 8-917-777-05-00, http://www.napton.ru napton@mail.ru.

5) Ликвидация свалок, не отвечающих требованиям законодательства.

Несанкционированные свалки отсутствуют. Имеются мелкие стихийные свалки, которые подлежат ликвидации. Ликвидацию указанных свалок предусмотрено осуществить на 1 очередь реализации генерального плана (до конца 2023г). Свалки площадью до 3 га планируется также ликвидировать (при их наличии) до конца 2019 года.

Ликвидацию свалок предлагается проводить путем рекультивации в два этапа:

1.технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

2.биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

6) Консервация полигона ТКО (на территории сельского поселения сельсовет отсутствует полигон ТКО).

7) Строительство специализированных объектов: мусороперегрузочный пункт для ТКО и пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования планируется разместить на территории коммунально-складской территории с.Миловка;

ПЕРЕЧЕНЬ отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан

1.Древесные отходы: древесные отходы, отходы обработки и переработки древесины, отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами, отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, отходы шпона натуральной чистой древесины, отходы щепы натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, опилки и стружки натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами, прочие отходы обработки и переработки древесины, разнородные древесные отходы, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

2. Макулатура: отходы бумаги и картона, отходы бумаги и картона незагрязненные, отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные, отходы бумаги от резки и штамповки, отходы картона от резки и штамповки, обрезь гофрокартона, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные, отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, срыв бумаги и картона, отходы печатной продукции (черно-белая печать), отходы печатной продукции (цветная печать), бумажные фильтры неиспользованные, брак, прочие незагрязненные отходы бумаги и картона, прочие отходы бумаги незагрязненные, прочие отходы картона незагрязненные, прочие отходы гофрокартона незагрязненные.

3.Отходы черного металла: лом и отходы черных металлов, свечи зажигания автомобильные отработанные, лом и отходы, содержащие чугун, лом и отходы, содержащие чугун, лом чугунный несортированный, лом чугунный в кусковой форме, тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие чугун в кусковой форме, опилки чугунные незагрязненные, стружка чугунная незагрязненная, лом и отходы, содержащие сталь, лом и отходы, содержащие сталь, лом стальной несортированный, лом стальной в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали, опилки стальные незагрязненные, стружка стальная незагрязненная, лом и отходы, содержащие углеродистую сталь, лом стали углеродистых марок несортированный, лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок, опилки стали углеродистых марок незагрязненные, стружка стали углеродистых марок незагрязненная, лом и отходы, содержащие легированную сталь, лом легированной стали несортированный, лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат легированной стали, опилки легированной стали незагрязненные, стружка легированной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, лом оцинкованной стали несортированный, лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная потерявшая потребительские свойства,  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме, опилки оцинкованной стали незагрязненные, стружка оцинкованной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие луженую сталь, лом луженой стали несортированный, лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме, опилки луженой стали незагрязненные, стружка луженой стали незагрязненная, отходы стальных электродов, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы, лом черных металлов несортированный, лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, опилки черных металлов незагрязненные, стружка черных металлов незагрязненная.

4.Отходы цветного металла: лом и отходы цветных металлов, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом и отходы, содержащие алюминий,  лом алюминия несортированный, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие алюминий в кусковой форме, отходы, содержащие алюминиевую фольгу, отходы, содержащие листовой прокат алюминия, опилки алюминиевые незагрязненные, стружка алюминиевая незагрязненная, лом и отходы, содержащие свинец, лом свинца несортированный, лом свинца в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие свинец в кусковой форме, опилки свинцовые незагрязненные, стружка свинцовая незагрязненная, свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, лом и отходы, содержащие медь, лом меди несортированный, лом меди в кусковой форме незагрязненный, провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие медь, несортированные, отходы, содержащие медь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат меди, стружка медная незагрязненная, лом и отходы, содержащие цинк, лом цинка несортированный, лом цинка в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие цинк, несортированные, отходы, содержащие цинк в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат цинка, стружка цинка незагрязненная, лом и отходы, содержащие никель, лом никеля несортированный, лом никеля в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие никель в кусковой форме, опилки никеля незагрязненные, стружка никеля незагрязненная, лом и отходы, содержащие олово, лом олова несортированный, лом олова в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, отходы, содержащие олово, несортированные, отходы, содержащие олово в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат олова, опилки оловянные незагрязненные, стружка оловянная незагрязненная,  лом и отходы, содержащие титан, лом титана в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие титан в кусковой форме, стружка титана незагрязненная, лом и отходы, содержащие хром, отходы, содержащие хром, несортированные, отходы, содержащие хром в кусковой форме, опилки хрома незагрязненные, стружка хрома незагрязненная, лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные, лом и отходы свинца с примесями или загрязненные, лом и отходы меди с примесями или загрязненные, лом и отходы цинка с примесями или загрязненные, лом и отходы никеля с примесями или загрязненные, лом и отходы олова с примесями или загрязненные, лом и отходы титана с примесями или загрязненные, лом и отходы хрома с примесями или загрязненные, лом и отходы сплавов цветных металлов, лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов,  лом и отходы, содержащие медные сплавы, лом медных сплавов несортированный, лом мед ных сплавов в кусковой форме, отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов,  опилки медных сплавов незагрязненные, стружка медных сплавов незагрязненная, лом и отходы, содержащие бронзу, лом бронзы несортированный, лом бронзы в кусковой форме, отходы, содержащие бронзу в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат бронзы, опилки бронзы незагрязненные, стружка бронзы незагрязненная, лом и отходы, содержащие латунь, лом латуни несортированный, лом латуни в кусковой форме, отходы, содержащие латунь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат латуни, опилки латуни незагрязненные, пыль латуни незагрязненная, скрап латуни незагрязненный, стружка латуни незагрязненная, лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные, лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные, лом и отходы латуни с примесями или загрязненные, лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.

5.Ртутьсодержащие отходы: отходы, содержащие ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак, ртутные термометры отработанные и брак.

6.Отработанные масла: отходы синтетических и минеральных масел, синтетические и минеральные масла отработанные, масла моторные отработанные, масла автомобильные отработанные, масла дизельные отработанные, масла авиационные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, масла компрессорные отработанные, масла турбинные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.

7.Нефтешламы: синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства, остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства, остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства, остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства, остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства, остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансформаторных масел, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства, остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства, остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства, остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства, остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства, остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства, шламы нефти и нефтепродуктов, шлам нефтеотделительных установок, шлам шлифовальный маслосодержащий, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы при добыче нефти и газа

8.Отходы полимерных материалов: отходы полимерных материалов, затвердевшие отходы пластмасс, отходы твердых сложных полиэфиров, шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства, отходы формовочных масс (тёрмбреактивной пластмассы) затвердевшие, шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной, отходы затвердевшего полиэтилена, отходы полиэтилена в виде лома, литников, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевшего полипропилена, отходы полипропилена в виде лома, литников, отходы полипропилена к виде пленки, отходы затвердевших эгролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы), отходы твердых сополимеров стирола, отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС), отходы целлулоида, отходы целлофана, отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе), отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс.

9.Отходы РТИ: отходы резины, включая старые шины, твердые отходы резины, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, обрезки резины, отходы гранулированной резины, резиновая крошка, резиновый скрап, шины пневматические отработанные, камеры пневматические отработанные, покрышки отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, покрышки с металлическим кордом отработанные, резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак), резинометаллические отходы, резинометаллические изделия, отработанные.

10.Отработанные аккумуляторы: электрическое оборудование, приборы, устройства и их части, отходы аккумуляторов, аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.

11.Отработанный электролит: отходы неорганических кислот, кислоты аккумуляторные, отработанные, кислота аккумуляторная серная отработанная.

12.Текстиль: отходы текстильного производства, производства волокон, отходы целлюлозного волокна, отходы смешанного волокна, обрезь валяльно-войлочной продукции, отходы тканей, старая одежда, обрезки и обрывки тканей шерстяных, обрезки и обрывки тканей льняных, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, обрезки и обрывки тканей смешанных.

13.Стеклобой: стеклянные отходы, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп).

14.Отходы содержания животных и птиц: помет птичий, помет куриный свежий, помет куриный перепревший, навоз, навоз от крупного рогатого скота свежий, навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз конский свежий, навоз конский перепревший, отходы костей животных и птицы, отходы костей животных, отходы костей птицы, отходы щетины, отходы внутренностей животных и птицы, отходы внутренностей крупного рогатого скота, отходы внутренностей мелкого рогатого скота, отходы внутренностей птицы, отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы, отходы мяса животных и птицы, отходы крови животных и птицы, отходы перьев и пу ха, содержимое желудка и кишок (каныга), отходы от убоя диких животных, отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных, отходы конского волоса, отходы рогов и копыт, отходы скорлупы яичной, скорлупа от куриных яиц, отходы от переработки мяса животных, отходы кишок от переработки мяса животных, отходы от производства консервов из мяса животных, отходы желатина, отходы от переработки мяса птиц, отходы от производства консервов из мяса птиц, отходы шкур, мехов и кожи, отходы шкур, мездра, спилок сырой при обработке шкур, спилок желатиновый при обработке шкур, шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки, отходы мехов.

15.Отходы добывающей промышленности: отходы при добыче торфа, отходы при добыче рудных полезных ископаемых, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых, прочие отходы добывающей промышленности.

16.Отходы химического происхождения: отходы химического происхождения, отходы оксидов, гидрооксидов, солей, гальванические шламы, отходы кислот, щелочей, концентратов.

Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично | Идет на производство новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30 – 60 % синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50 – 80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков) | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.) |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя – цветное стекло | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70 % представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2 – 2 % от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25 % по массе | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5 % энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки» |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0,62 %. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0,6 % |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешана с мелкими фракциями стекла, пластика | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2,5 %) и заготовительной ценности не представляет. Около 0,5 % от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями | – |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют | Заготовительной ценности не представляют |

Извлечение вторичного сырья из ТКО возможно тремя различными способами:

1) развитием системы селективного сбора отходов посредством установки контейнеров для различных фракций отходов: бумага (картон), стекло, пластик, железо, садовые отходы, прочие отходы;

2) развитием системы селективного сбора посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз;

3) извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.

Выбор метода извлечения вторичных ресурсов для муниципальных районов и городских округов осуществляется региональным оператором. При этом основным критерием выбора метода для регионального оператора являются указанные целевые показатели утилизации ТКО.

8) Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории хозяйств и практически не вывозятся. Биологические отходы вывозятся в скотомогильники и ямы Беккери. На территории  сельсовета скотомогильники отсутствуют:

9) Отходы производства. Сложившаяся на территории сельского поселения ситуация по образованию, использованию и захоронению отходов производства и потребления продолжает оставаться в числе актуальных, так как они являются основными источниками загрязнения почвы. Состояние системы утилизации, переработки и захоронения промышленных отходов и ТКО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в сельсовете, но и в целом по району и Республике Башкортостан.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории СП Миловский сельсовет.

На сегодняшний день своей пожарной части нет. Район обслуживает 22-ой пожарный отряд, расположенный в г.Уфа и пожарная часть в с.Чесноковка:

ПЧ-6 – пожарная часть №6 Демского района г. Уфы (ул.Майкопская, 60) (телефон ПЧ: 281-14-41, 271-54-78)

8.1 Пожарная безопасность.

Планировка и застройка территорий с.Миловка, д.Начапкино и д.Лесной осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забораводы.

Расход воды на наружное пожаротушение в c.Миловка, д.Начапкино, д.Лесной  осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Глава IX. Первая очередь строительства

На первую очередь строительства включены: в с.Миловка жилой район «Новая Миловка 1» и западная часть жилого района «Новая Миловка 2».

Всего на 1 очередь предлагается построить 296,0 тыс.кв.м общей площади.

На первую очередь предлагается также включить школу, детские сады и объекты повседневного обслуживания.

Объёмы нового строительства

таблица а)

| Территории | 1 очередь строительства тыс.кв.м/квартир,шт. |
| --- | --- |
| с.Миловка: ж.р. «Новая Миловка-1», «Новая Миловка-2» | 296,0/4828 |

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди рассчитана по укрупнённым показателям                                                                            таблица б)

| №№ | Наименование | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилищное строительство | 8584,0 |
| 2 | Социальное и культурно-бытовое строительство | 4292,0 |
| 3 | Инженерная и транспортная инфраструктура | 4292,0 |
|  | Всего | 17168,0 |

Стоимость строительства конкретных объектов уточняется на последующих стадиях проектирования, после разработки рабочих проектов.

Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию (внесение изменений 2018г)

| Населённый пункт | Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастровая стоимость руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), права | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миловка | 02:47:100901:97 | 47,29 | Земли населенных пунктов | 4,84 | федеральная | Категория не установлена | Для комплексного освоения территории |
|  | 02:47:100801:118 | 4,2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 4,84 | нет данных | нет данных | Для размещения кладбища |
|  | Итого: | 51,49 |  |  |  |  |  |

Мелиоративные системы отсутствуют.

Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.

Глава ХI. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий (внесение изменений 2018г).

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Площадь территории сельсовета всего в том числе: | га | 5506,14 | 5506,14 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов в границах черты | « | 920,75 | 968,04 |
| 1.2 | Коллективные сады | « | 122,25 | 122,25 |
| 1.3 | Производственные территории за чертой населённых пунктов | « | 100,22 | 104,42 |
| 1.4 | Леса | « | 2368,8 | 2368,8 |
| 1.5 | Водный фонд |  | 20,84 | 20,84 |
| 1.6 | Прочие | « | 1973,28 | 1921,79 |
| 2 | Население |  |  |  |
|  | Численность населения всего по сельсовету | тыс. чел. | 2,76 | 22,46 |
| 2.1. | в том числе: д.Начапкино | « | 0,04 | 0,66 |
| 2.2 | д.Лесной | « | 0,02 | 0,02 |
| 2.3 | с.Миловка | « | 2,70 | 21,78 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд — всего, | тыс. кв. м общей площади/ квартир, шт. | 48,6/ 842 | 786,1/ 13544 |
| 3.1.1 | в том числе: - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | « | 26,61/ 402 | 117,91/ 1210 |
| 3.1.2 | - малоэтажная блокированная застройка | « | - | 117,45/ 1600 |
| 3.1.3 | - секционная застройка | « | 21,99/ 440 | 550,74/ 10734 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство всего | « | - | 737,5/ 12702 |
| 3.2.1 | из них: - малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | « | - | 91,3/ 808 |
| 3.2.2 | - малоэтажная блокированная застройка | « | - | 117,45/ 1600 |
| 3.2.3 | - секционная застройка | « | - | 528,75/ 10294 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 17,6 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 95/ 34 | 1325/ 59 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 320/ 116 | 3324/ 148 |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел | пос/см | 12/ 4 | 787/ 35 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 700/ 254 | 6750/ 300 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | 5/ 2 | 90/ 4 |
| 4.6 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 250/ 91 | 3145/ 140 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел | м2 | 410/ 149 | 3594/ 160 |
| 5 | Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)-уточняется по рабочим проектам | млд. руб. | - | 51,625 |

Проектный баланс земель территории СП Миловский сельсовет

(внесение изменений 2018г)

| Категории земель | Существующее положение, га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 920,75 | 968,04 |
| Земли лесного фонда | 2368,8 | 2368,8 |
| Земли водного фонда | 20,84 | 20,84 |
| Земли промышленности | 100,22 | 104,42 |
| Земли транспорта | - | - |
| Земли ООТ | - | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2095,53 | 2044,04 |
| Итого по сельсовету | 5506,14 | 5506,14 |

# Text boxes

Проектируемый мусороперегрузочный пункт и пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования в границах земельного участка с кадастровым номером  02:47:100901:75